## Slide 1: Оценка на риска на работното място. Физиологична и ергономична характеристика на професията медицински козметик.

## Slide 2
ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
Конституция на Р България
Кодекс на труда
Закон за здравословни и безопасни условия на труд и произтичащи наредби

## Slide 3
Основни направления в дейността на СТМ
1. Мониторинг на:
здравното състояние на работещите
вредно действащите фактори и техните нива на въздействие по време на работа
2. Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.
3. Разработване и реализиране на проекти и профилактични мерки за здравословни и безопасни условия на труд.

## Slide 4
ОЦЕНКАТА НА РИСКА ОБХВАЩА:
Работните процеси
Работното оборудване
Работните помещения
Работните места
Организацията на труда
Използвани материали и технологии
Други странични фактори, които могат да породят риск.

## Slide 5
Елементи на условията на труд | МЯРКА | ИЗМЕРЕНИ ВЕЛИЧИНИ | СТЕПЕН | ОЦЕНКА (точки)
1. Микроклимат |  |  |  | 
Температура |  С |  |  | 
Относителна влажност | % |  |  | 
Скорост на движение на въздуха | m/s |  |  | 
2. Токсични вещества | mg/m3 |  |  | 
3. Прах | mg/m3 |  |  | 
4. Шум | dB/A |  |  | 
5. Вибрации (общи и локални) | m/s.102 |  |  | 
6. Осветление | Lx |  |  | 
7. Физическо натоварване |  |  |  | 
динамично | кcal/min (kJ) |  |  | 
статично | кcal/min (kJ) |  |  | 
8. Електромагнитни полета | V/m |  |  | 
9. Йонизиращи лъчения |  |  |  | 
10.Производствен риск |  |  |  | 
Примерна
Карта за оценка на условията на труд
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: (в точки)

## Slide 6: Физиологична и ергономична характеристика на професия (козметик)
I. Трудово – физиологична оценка на риска от работната поза
Оценката на статичното натоварване на опорно-двигателния апарат и оценката на риска при поддържане на работната поза се основава на следните трудово-физиологични изследвания:
Хронометражни измервания на времето за поддържане на дадена работна поза, определено спрямо общото време на работната смяна.
Експертни оценки и класификация на работната поза по вид и характеристики.
Анализ на някои биомеханични параметри на работната поза: работни ъгли в различните стави, ъгли на наклон и извиване на различни части на тялото.

## Slide 7
В стандартизираната методика тристепенната оценката на риска от работната поза се извършва на базата на два основни рискови фактора:
продължителност на поддържане на позата;
положение на отделни части на тялото.
За количествена оценка на риска при различни дейности се използва бална оценка в брой точки, съответстваща на степените на качествената оценка на риска.
Балните оценки за всяка област на тялото са ориентир за това коя от тях е изложена на най-висок риск при поддържане на работната поза.
Общата бална оценка за дадена работна поза е подходяща при сравняване на риска за различните оценявани работни места.

## Slide 8
Продължителност | Описание | Степен на риска | Бална оценка
Врат | централно положение със свобода на движение | Нисък риск Необходим е постоянен контрол с цел недопускане на риск | 1
Гръб | свобода на движение ергономично проектирана облегалка възможност за смяна на седяща със стояща поза | Нисък риск Необходим е постоянен контрол с цел недопускане на риск | 1
Рамо / ръка | височината на работната повърхност и работните зони съответстват на трудовата задача и индивидуалните особености на работещите | Нисък риск Необходим е постоянен контрол с цел недопускане на риск | 2
Крака | свободно пространство за краката възможност за смяна на седящата поза със стояща | Нисък риск Необходим е постоянен контрол с цел недопускане на риск | 1
Обща бална оценка /О/ = 5
Заключение: Ниска степен на риска. Има опасност от увреждания и заболявания. Необходими са профилактични мерки.

## Slide 9
II. Трудово – физиологична оценка на натоварването при ръчна работа с тежести
Оценката на натоварването при ръчна работа с тежести се основава на ергономичния принцип за комплексен анализ на 4 основни групи показатели, характеризиращи ръчната работа с тежести: прилагано физическо усилие; параметри на товара; условия на работа (фактори на работната среда); индивидуални фактори.
Основните характеристики на 4-те групи показатели на ръчната работа с тежести, които се анализират при оценката на натоварването, са:

## Slide 10
За показател „прилагано физическо усилие”:
времетраене (продължителност) и повторяемост на работата;
разстояние от тялото, разстояние на достигане, разстояние на пренасяне на тежестта;
работна поза (стояща или седяща, навеждане и извиване на тялото, протягане на високо, навеждане под нивото на коленете);
наложен темп на работа (недостатъчни паузи и време на възстановяване).

## Slide 11
2. За показател „параметри на товара”:
тегло на товара;
форма и големина (голям, малък и неудобен за хващане);
опасност (с остри ръбове, хлъзгащ се, без ръкохватки, нестабилен, с местещо се съдържание).
3. За показател „условия на работа”:
работно пространство (недостатъчно, неудобно);
опорна повърхност (неподходящи подове – хлъзгави, неравни, нестабилни, наличие на препятствия – стълби, прагове);
микроклимат (неблагоприятна температура, висока относителна влажност и скорост на движение на въздуха);
осветление (неподходящо или недостатъчно).

## Slide 12
4. За показател „индивидуални фактори”:
физиологични параметри – възраст, пол, ръст, телесна маса, мускулна сила, здравословно състояние;
риск за бременни и лица със здравословни проблеми;
информация и обучение за добра техника на работа;
опит и умения за извършване на работа;
лични предпазни средства и специално работно облекло.

## Slide 13: Примерна оценка на риска при ръчна работа с тежести: показатели и характеристики
ПОКАЗАТЕЛИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ (СТЕПЕН)
1. Работна задача (извършвана дейност и прилагано физическо усилие) а) разстояние от тялото (разстояние на достигане) б) работна поза в) работни движения - височина на вдигане - разстояния на пренасяне - вдигане отстрани - вдигане с една ръка г) честота на ръчната работа с тежести; д) продължителност на ръчната работа с тежести е) наложен темп на работа ж) работа в група з) утежняващи фактори - риск от неочаквано напрежение - ускорение - вибрации | а) разстояние близо до тялото - инструментът е на около 15 – 20 см от тялото б) стояща работна поза (с малък наклон напред) в) - допустима височина на вдигане - не се налага - липсва - ограничено г) не се налага често и продължително време ръчна работа с тежести д) до ½ от работното време е) липсва наложен темп на работа ж) работи се на достатъчна площ з) - стабилна работна поза - липсва опасност от ускорение - липсват

## Slide 14
2. Характеристики на товара а) тегло б) форма в) възможност за хващане г) здравина и цялост | а) до 5 кг. б) постоянна в) осигурена е добра възможност за хващане (дръжки, ръкохватки) г) гарантирана здравина и цялост
3. Условия на работа а) работно пространство и екипировка на работното място б) опорна повърхност / под в) микроклимат г) осветление | а) достатъчно работно пространство б) подът е неравен, нивата на пода не са еднакви навсякъде в) статичен микроклимат г) добро общо и локално осветление
4. Индивидуални особености а) физически възможности б) бременност и здравословни проблеми в) информация и обучение за добра техника на работа | а) работата не изисква голямо физическо усилие б) работата е опасна за хора със здравословни проблеми в) осигурени са обучение и информация на работниците за безопасна ръчна работа с тежести
5. Други фактори а) лични предпазни средства б) работно облекло | а) необходими са лични предпазни средства б) носи се специално работно облекло

## Slide 15
ПОВТОРЯЕМОСТ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЪЧНАТА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ |  | 
Повторяемост на ръчната работа с тежести за работна смяна | Времетраене (обща продължителност на ръчната работа с тежести) за работна смяна | Бална оценка (брой точки)
до 10 пъти | Обща продължителност до 30 мин | 1
ТЕГЛО НА ТОВАРА | 
МЪЖЕ | Бална оценка (брой точки)
до 10 кг | 1

## Slide 16
РАБОТНА ПОЗА И РАЗСТОЯНИЕ ОТ ТЯЛОТО – РАЗСТОЯНИЕ НА ДОСТИГАНЕ |  | 
Работна поза | Разстояние от тялото – разстояние на достигане | Бална оценка (брой точки)
- горната част на тялото е изправена, няма завъртане - стоене или ходене по-продължително време | - Товарът е на разстояние до 30см от тялото | 2
УСЛОВИЯ НА РАБОТА: РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО, ОПОРНА ПОВЪРХНОСТ / ПОД, ОСВЕТЛЕНИЕ | 
Условия на труд | Бална оценка (брой точки)
- отговарящи на ергономичните изисквания условия на труд (достатъчно пространство за работа, обширно работно място) - равен, устойчив под / опорна повърхност; - отговарящо на здравните норми и изисквания осветление - удобен за хващане товар / инструмент | 0
Обща бална оценка /О/ = ( 1 + 2 + 0) х 1 = 3
Заключение: Незначителна степен на риск. Няма опасност от увреждания
и заболявания на работещите. Не са необходими профилактични мерки.

## Slide 17: Примерна методика за оценка на риска
Включва следните етапи:
1. Класифициране на извършваните дейности и събиране на необходимата информация за тях.
Описват се всички трудови дейности, които се извършват на работното място. Дейностите се групират по рационален за оценяването начин.
2. Идентифициране на опасностите при различните видове трудова дейност.
Включва установяване и анализиране на наличните вредности, източниците и възможните пътища и механизми за тяхното въздействие върху организма на работещите.
Прилагат се следните подходи:
наблюдение на трудовия процес;
измерване на вредните фактори на трудовия процес и работната среда от лицензирани служби по трудова медицина;
попълване на анкетна карта от работника или служителя.
3. Идентифициране на работниците и служителите, изложени на опасности.

## Slide 18
4. Oпределяне на параметрите на риска за всеки вреден фактор.
Определят се опасностите с най-голяма вероятност и най-голяма тежест така, че да се изяснят приоритетите за установяване на контрол над риска.
Значение има през каква част от работния ден са налице тези опасности, т.е. каква е тяхната експозиция. Ако в работната среда съществуват малък брой опасности, то най-рисковите от тях ще бъдат по-лесно установени.
  5. Оценка на риска по степен на изразеност. Остойностяване и документиране на резултатите от оценката на риска.
При тази оценка трябва да се вземе предвид едновременно тежестта на възможното увреждане, вероятността такова да бъде получено, както и времетраенето или експозицията на опасността, която ще го причини.

## Slide 19
Тежест (вреда, последици) - Т | 
1,0 | Малка – нараняване без загуби на работно време
3,0 | Значителна – нараняване със загуби на работно време
7,0 | Сериозна – инвалидност, необратимо нараняване
15 | Опасна – един смъртен случай
40 | Катастрофална – повече от един смъртен случай
Вероятност - В | 
0,1 | Едва забележима
0,5 | Много възможна
1,0 | Възможна в ограничени случаи
3,0 | Ниска вероятност
6,0 | Средна вероятност
10 | Висока вероятност
Честота, експозиция - Е | 
0,5 | Твърде ниска – по-малко от 1 час месечно
1,0 | Много ниска – до 1 час месечно
2,0 | Ниска – до 1 час дневно
3,0 | Средна – до 1/3 от работното време
6,0 | Достатъчно висока – половината от работното време
10 | Висока – непрекъснато, през цялото работно време

## Slide 20
Рискът е произведение на трите параметъра:
Р = В х Е х Т
Оценката на риска по степен на изразеност се извършва въз основа на тежестта, вероятността и експозицията и се класира от 1 до над 400.
Степени (цифров израз) | Риск – Р (степени на допустимост)
до 20 | Приемлив риск, понякога са необходими превантивни мерки.
от 20 до 70 | Рискът не е голям и е овладян, но е необходимо внимание.
от 70 до 200 | Рискът е значителен и неефективно овладян. Необходими са превантивни мерки и нови решения за намаляване на риска.
от 200 до 400 | Висок риск. Необходимо е незабавно изготвяне на план за контрол над риска, мероприятия със срокове и необходими финансови средства.
над 400 | Много висок риск – прекратяване на дейността.

## Slide 21
  6. Изготвяне на план за контрол над рисковете. Описание на профилактичните мерки за ограничаване или елиминиране на риска.
  7. Контрол върху изпълнението и ефективността на предписаните профилактични мерки за ограничаване или елиминиране на риска с цел осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

## Slide 22: Примерна оценка на риска на работното място на медицински козметик
1. Работно място: Медицински козметик.
Извършва различни козметични процедури.
2. Идентифициране на опасностите.
Идентифицирани опасности |  |  |  |  | 
Опасности | Умствено натоварване | Стрес | Химически вещества | Биологични фактори | Принудителна работна поза
Предприети мерки за защита | Режим на труд и почивка | Режим на труд и почивка | ЛПС, предпазна храна | ЛПС | Режим на труд и почивка

## Slide 23
Идентифициране на изложените на опасности работещи |  |  |  |  | 
Опасности | Умствено натоварване | Стрес | Химически вещества | Биологични фактори | Принудителна работна поза
Брой на изложените лица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Външни лица, които биха могли да бъдат изложени | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. Определяне на работещите изложени на опасности.

## Slide 27: ПРОФИЛАКТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Законодателни мерки:
  генерални (закони, Кодекс на труда)
  специфични (наредби на МЗ и др. нормативни актове)
Технологични мерки (недопускане на постъпването на вредния фактор в работната среда)
Технически мерки (отстраняване или намаляване на разпространението на вече постъпилия вреден фактор в работната среда – вентилация, газо- и прахоулавяне)
Архитектурно-планировъчни и ергономични мерки

## Slide 28
Медицински мерки
  предварителни и периодични медицински прегледи
  диспансеризация и активно наблюдение
  лечебно-профилактично хранене
  здравословен начин на живот
Средства за защита
  колективни (с приоритет)
  индивидуални (лични предпазни средства)

## Slide 29
Административно-организационни мерки
  оценка на риска на работното място
  комплексна оценка на условията на труд
  физиологични режими на труд и почивка
  инструктажи, обучение и информиране на работещите за потенциалните опасности и за начините и средствата за предпазване
  участие на работещите в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд
  мониторинг на вредните фактори на трудовия процес и работната среда